ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АГРОЦЕНТР»

КУЛЬТИВАТОРЫ  серии КТД

(КТД-520, КТД-720, КТД-950, КТД-1050, КТД-1150, КТД-1250)

Руководство по эксплуатации КТД-520.00.00.000 РЭ

Алтайский край, г. Барнаул

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения………………………………………………………………………………………………3

- Техническая характеристика……………………………………………………………………………4

- Устройство и работа изделия………………………………………………………………………… 11

- Требования безопасности……………………………………………………………………………..33

- Подготовка культиватора к работе, обкатка………………………………………………….36

- Правила эксплуатации и регулировки……………………………………………………………40

- Техническое обслуживание…………………………………………………………………………… 41

- Транспортирование…………………………………………………………………………………………64

- Хранение………………………………………………………………………………………………………...64

- Комплектность……………………………………………………………………………………………… 67

- Гарантии изготовителя………………………………………………………………………………… 67

Приложения:

Гарантийный талон………………………………………………………………………………………69

Акт приема-передачи……………………………………………………………………………………70

Паспорт………………………………………………………………………………………………………….71

1.Общие сведения

Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства и принципа работы культиваторов легкой серии КТД-520Л (инд. КТД-520Л.00.00.000), КТД-720Л (инд. КТД-720Л.00.00.000), КТД-950Л (инд. КТД-950Л.00.00.000),   КТД-1050Л (инд. КТД-1050Л.00.00.000),  КТД-1150Л (инд. КТД-1150Л.00.00.000), КТД-1250Л (инд. КТД-1250Л.00.00.000) и культиваторов тяжелой серии КТД-520Т (инд. КТД-520Т.00.00.000), КТД-720Т (инд. КТД-720Т.00.00.000), КТД-950Т (инд. КТД-950Т.00.00.000),   КТД-1050Т (инд. КТД-1050Т.00.00.000),  КТД-1150Т (инд. КТД-1150Т.00.00.000), КТД-1250Т (инд. КТД-1250Т.00.00.000), при комплектации различными рабочими органами.

Руководство по эксплуатации является документом, удостоверяющим основные параметры, технические характеристики, сведения по техническому обслуживанию, правильной эксплуатации, ремонту и поддержанию культиватора  в работоспособном состоянии.

Завод-изготовитель имеет право на внесение в агрегат конструктивных изменений которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации.

САМОВОЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ  КОНСТРУКЦИИ АГРЕГАТА ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Культиваторы КТД-520, КТД-720, КТД-950, КТД-1050, КТД-1150, КТД-1250 (далее по тексту – культиваторы) предназначены для обработки почвы: предпосевной, осенней, паров,  разделки пластов.

Культиваторы применяется во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме каменистых. Эффективно применение культиваторов для основной и предпосевной обработки в системе минимальной и нулевой обработки почвы.

Культиваторы турбодисковые КТД, легкой и тяжелой серий обеспечивают эффективную обработку полей после подсолнечника и других культур с заделкой пожнивных остатков в верхний слой почвы на глубину 4-6 см с целью накопления гумуса. Эта технология предусматривает отказ от механической обработки почвы в сочетании с внедрением почвозащитных севооборотов, а также подавлением сорной растительности и вредителей с помощью агротехнических и химических методов защиты растений.

Формирование на поверхности поля устойчивого мульчирующего слоя из растительных остатков - непременное условие внедрения no-till. Мульчирующий слой обеспечивает защиту почвы от водной и ветровой эрозии, создает оптимальный температурный и водно-воздушный режим, способствует эффективному подавлению роста сорняков и активизации почвенной микрофлоры, является основой для воспроизводства плодородного слоя.

Применение культиватора обеспечивает:

-выравнивание поля;

-измельчение и заделку пожнивных остатков в верхний слой почвы;

-механическую борьбу с сорняками;

- создание мульчирующего слоя;

-разрушение нижних уплотненных слоев почвы.

Культиваторы агрегатируются с тракторами класса 4-8, с давлением в гидросистеме до 23 МПа.

2.Техническая характеристика.

2.1.Техническая характеристика культиваторов серии КТД – легкая серия.

табл. 1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
|  | КТД-520Л | КТД-720Л | КТД-950Л | КТД-1050Л | КТД-1150Л | КТД-1250Л |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1.1.Производительность за один час основного времени (расчетная при скорости до 12 км/ч),га, не менее | 5,2 | 7,2 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 |
| 2.1.2.Производительность за один час эксплуатационного времени, га/ч, не менее | 4,0 | 5,4 | 7,1 | 8,4 | 8,6 | 9,4 |
| 2.1.3.Рабочая скорость, км/ч | 10-18 |
| 2.1.4.Максимальная транспортная скорость, км/ч , | 20 |
| 2.1.5.Рабочая ширина захвата, м | 5,2 | 7,4 | 9,5 | 10,5 | 11,6 | 12,6 |
| 2.1.6.Количество стоек с турбодисками, шт. | 30 | 42 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1.7.Глубина обработки, см | 0…10 |
| 2.1.8.Рядов турбодисков, шт. | 5 |
| 2.1.9. Шаг турбодискав, мм | 176+-6 |
| 2.1.10. Диаметр турбодисков, мм | 400…500 |
| 2.1.11. Диаметр стойки, мм | 32 |
| 2.1.12. Ход стойки вверх, мм | До 150 |
| 2.1.13. Нагрузка на стойку, кг | Не менее 100 |
| 2.1.14.Количество пружинных зубьев борон, шт, не менее | 30 | 42 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| 2.1.15.Рядов пружинных зубьев, шт. | 3 |
| 2.1.16.Шаг между зубьями, мм, не более | 100 |
| 2.1.17.Число персонала по профессиям, необходимого для обслуживания работы культиватора, чел. | 1 тракторист |
| 2.1.18.Габаритные размеры культиватора в рабочем положении, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - длина | 7640± 300 | 7640± 300 | 7640± 300 | 7640± 300 | 7640± 300 | 7640± 300 |
| - ширина | 5280± 200 | 7400± 200 | 9500± 200 | 10500± 200 | 11600± 200 | 12600± 200 |
| - высота | 1900± 100 | 1900± 100 | 1900± 100 | 1900± 100 | 1900± 100 | 1900± 100 |
| 2.1.19.Габаритные размеры культиватора в транспортном положении, мм : |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - длина | 7640± 300 | 7640± 300 | 7640± 300 | 7640± 300 | 7640±300 | 7640± 300 |
| - ширина | 5300± 200 | 7400± 200 | 5800± 200 | 5800± 200 | 5800± 200 | 5800± 200 |
| - высота | 1900± 150 | 1900± 150 | 3500± 150 | 4100± 150 | 4600± 150 | 5000± 150 |
| 2.1.20.Масса, кг | 4300± 200 | 5200± 200 | 7000± 200 | 7800± 200 | 8000± 200 | 8400± 200 |
| 2.1.21. Коэффициент использования эксплуатационного времени | 0,75 |
| 2.1.22.Коэффициент надежности выполнения технологического процесса | 0,98 |
| 2.1.23.Основные показатели качества выполнения технологического процесса: |  |
| -среднеквадратичное отклонение от установленной ширины захвата, мм | +-200 |
| -среднеквадратичное отклонение от установленной глубины обработки, мм | +-10 |
| -измельчение пожнивных остатков, длинной не более 100 мм, %, не менее | 90 |
| -гребнистость, см, не более | 3 |
| 2.1.24. Требования надежности: |  |
| - срок службы, лет | 7 |
| - наработка на отказ (без учета замены рабочих органов при нормативной их наработке), ч | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - среднесменное оперативное время технического обслуживания, ч | 0,5 |
| - коэффициент готовности | 0,98 |
| - оперативная трудоемкость монтажа (досборки) культиватора на месте его применения, чел/ч | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 |
| - гарантийный срок службы, лет | 1 |
| 2.1.25. Требования технологичности |  |  |  |  |  |  |
| Материалоемкость, кг/м, не более | 811 | 702 | 736 | 743 | 690 | 666 |
| 2.1.26. Требования транспортабельности |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный просвет, мм | 300+-50 |

Машины выполняют устойчиво технологические операции, при соответствии агрофона требованиям:

| -тип почвы и название по механическому составу | Все типы почв не засоренные камнями; |
| --- | --- |
| -рельеф | Ровный и с уклоном до 80; |
| -влажность почвы, % | 12-40; |
| -твердость почвы, МПа | До 2,5 |

Для лучшего заглубления турбодисков в почву на рамы культиватора могут устанавливаться дополнительные грузы до 20% от его массы.

2.2.Техническая характеристика культиваторов серии КТД – тяжелая серия.

табл. 2

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
|  | КТД-520Т | КТД-720Т | КТД-950Т | КТД-1050Т | КТД-1150Т | КТД-1250Т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2.1.Производительность за один час основного времени (расчетная при скорости до 12 км/ч),га, не менее | 5,2 | 7,2 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 |
| 2.2.2.Производительность за один час эксплуатационного времени, га/ч, не менее | 4,0 | 5,4 | 7,1 | 8,4 | 8,6 | 9,4 |
| 2.2.3.Рабочая скорость, км/ч | 10-18 |
| 2.2.4.Максимальная транспортная скорость, км/ч , | 20 |
| 2.2.5.Рабочая ширина захвата, м | 5,2 | 7,4 | 9,5 | 10,5 | 11,6 | 12,6 |
| 2.2.6.Количество стоек с турбодисками, шт. | 30 | 42 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| 2.2.7.Глубина обработки, см | 0…13 |
| 2.2.8.Рядов турбодисков, шт. | 5 |
| 2.2.9. Шаг турбодискав, мм | 176+20 |
| 2.2.10. Диаметр турбодисков, мм | 500…550 |
| 2.2.11. Диаметр стойки, мм | 36…42 |
| 2.2.12. Ход стойки вверх, мм | До 150 |
| 2.2.13. Нагрузка но стойку, кг | Не менее 140 |
| 2.2.14.Количество пружинных зубьев борон, шт., не менее | 30 | 42 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2.15.Рядов пружинных зубьев, шт. | 3 |
| 2.2.16.Шаг между зубьями, мм, не более | 100 |
| 2.2.17.Число персонала по профессиям, необходимого для обслуживания работы культиватора, чел. | 1 тракторист |
| 2.2.18.Габаритные размеры культиватора в рабочем положении, мм: |  |  |  |  |  |  |
| - длина | 7640± 300 | 7640± 300 | 7640± 300 | 7640± 300 | 7640± 300 | 7640± 300 |
| - ширина | 5280± 200 | 7400± 200 | 9500± 200 | 10500± 200 | 11600± 200 | 12600± 200 |
| - высота | 1900± 100 | 1900± 100 | 1900± 100 | 1900± 100 | 1900± 100 | 1900± 100 |
| 2.2.19.Габаритные размеры культиватора в транспортном положении, мм : |  |  |  |  |  |  |
| - длина | 7640± 300 | 7640± 300 | 7640± 300 | 7640± 300 | 7640± 300 | 7640± 300 |
| - ширина | 5300± 200 | 7400± 200 | 5800± 200 | 5800± 200 | 5800± 200 | 5800± 200 |
| - высота | 1900± 150 | 1900± 150 | 3500± 150 | 4100± 150 | 4600± 150 | 5000± 150 |
| 2.2.20.Масса, кг | 5600± 200 | 6300± 200 | 7800± 200 | 8700± 200 | 9200± 200 | 10000± 200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2.21. Коэффициент использования эксплуатационного времени | 0,75 |
| 2.2.22.Коэффициент надежности выполнения технологического процесса | 0,98 |
| 2.2.23.Основные показатели качества выполнения технологического процесса: |  |
| -среднеквадратичное отклонение от установленной ширины захвата, мм | +-200 |
| -среднеквадратичное отклонение от установленной глубины обработки, мм | +-10 |
| -измельчение пожнивных остатков, длинной не более 100 мм, %, не менее | 90 |
| -гребнистость, см, не более | 3 |
| 2.2.24. Требования надежности: |  |
| - срок службы, лет | 7 |
| - наработка на отказ (без учета замены рабочих органов при нормативной их наработке), ч | 100 |
| - среднесменное оперативное время технического обслуживания, ч | 0,5 |
| - коэффициент готовности | 0,98 |
| - оперативная трудоемкость монтажа (досборки) культиватора на месте его применения, чел/ч | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 |
| - гарантийный срок службы, лет | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2.25. Требования технологичности |  |  |  |  |  |  |
| Материалоемкость, кг/м, не более | 1100 | 850 | 820 | 828 | 800 | 800 |
| 2.2.26. Требования транспортабельности |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный просвет, мм | 300+-50 |

Машины выполняют устойчиво технологические операции, при соответствии агрофона требованиям:

| -тип почвы и название по механическому составу | Все типы почв не засоренные камнями; |
| --- | --- |
| -рельеф | Ровный и с уклоном до 80; |
| -влажность почвы, % | 12-40; |
| -твердость почвы, МПа | До 4,5 |

Для лучшего заглубления турбодисков в почву на рамы культиватора могут устанавливаться дополнительные грузы до 20% от его массы.

3.Устройство и работа изделия.

Культиваторы серии КТД, аналогичные по конструкции и собраны из унифицированных узлов и деталей. Культиваторы отличаются рамами, количеством и параметрами установленных на них стоек с рабочими органами, боронами и прикатывающими катками.  Порядок сборки, подготовка к работе и транспортировке, техническое обслуживание и регулировки идентичны для всех культиваторов.

Культиватор КТД-520Л (рис.1...рис.6) – полуприцепной, содержит: раму поз.4 (рис.2),    прицеп поз.1, гидроцилиндр фиксации прицепа ЦГ-100.50х200.22, стойка с турбодиком КТД-520Л.02.00.000, транспортные колеса с гидроцилиндрами ЕДЦГ-100.50х320 поз.5, борону КТД-520.05.00.000-01 поз.6, каток КТД-520.09.00.000 поз.7, борону КТД-520.04.00.000 поз.8, каток КТД-520.10.00.000 поз.9, борону КТД-520.05.00.000, гидросистему для выглубления рабочих органов и перевода культиватора в транспортное положение.

Рис.1 Схема расстановки стоек с турбодисками на раме культиватора КТД-520.

1-прицеп КТД-520.03.00.000, 2-гидроцилиндр ЦГ-100.50х200.22, 3-стойка с турбодиском КТД-520.02.00.000 (30 шт.), 4-рама КТД-520.01.00.000, 5-колеса транспортные, 6-борона КТД-520.05.00.000, 7-каток КТД-520.09.00.000, 8-борона КТД-520.04.00.000, 9-каток КТД-520.10.00.000, 10-борона КТД-520.05.00.000-01.

Рис.2 Культиватор КТД-520.

Стойки с турбодисками установлены в пять рядов с шагом 176 мм.

При движении культиватора турбодиски разрезают сорную траву, пожнивные остатки и рыхлят почву, с заделкой пожнивных остатков в верхний слой почвы на глубину 4-6 см с целью накопления гумуса; бороны выравнивают поверхность поля, распределяют равномерно пожнивные остатки, ведут борьбу с сорняками; катки производят дополнительное крошение почвы, создают мульчирующий слой и выравнивают поверхность поля. Обработка ведется на глубину 6…10 см.

1-ступица КТД-520.02.01.000,2-турбодиск 500х50х5, 3-стойка КТД-520.02.02.000, 4-кронштейн КТД-520.02.03.000, 5-стремянка М20х160х140, 6-гайка М20-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 7-шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402-70, 8-болт М12х75.019 ГОСТ 7796-70, 9-Гайка М12-7Н.019 (самоконтрящая), 10-втулка КТД-520.00.00.002, 11-ось КТД-520.00.00.003, 12-штлинт, 13-ось КТД-520.08.00.000, 14-втулка КТД-520.00.00.002-01, 15-чашка КПК-850МБ.10.02.01.002-01, 16-пружина КПК-850МБ.10.02.003, 17-кронштейн КТД-520.07.00.000, 18-гайка М39х2-7Н.019, 19-штанга КТД-520.00.00.001, 20-тяга КТД-520.06.00.000, 21-болт М24х85.9.6.019 ГОСТ 7796-70, 22-гайка М20-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 23-шайба Ф24хФ35х3.019, 24- болт М12х35.9.6.019 ГОСТ 7796-70, 25-гайка М12-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 26-шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70, 27-борона серии КТД, 28-зуб пружинный Ф10х260х400, 29-болт М12х90.9.6.019 ГОСТ 7796-70, 30-гайка М12-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 31-шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70, 32-стойка КТД-520.11.00.000, 33-болт М16х95.9.6.019 ГОСТ 7796-70, 34-гайка М16-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 35-шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70, 36-стремянка М16х76х80, 37-гайка М16-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 38-шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70, 39-каток серии КТД, 40-ось Ф20х65.019, 41-шайба Ф20хФ35х3.019, 42-шплинт Ф4х35.019.

Рис.3 Культиваторы серии КТД, навеска на заднею балку рамы.

1-стойка КТД-520.02.02.000, 2-отбойник КТД-520.02.00.004, 3-манжета 2.2-55х82-1 ГОСТ 8752-79, 4-подшипник шариковый 208, 5-болт М12х30.9.6.019 ГОСТ 7796-70, 6-гайка М12-7Н.019 ГОСТ 5915-70, 7-шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70, 8-турбодиск 500х50х5, 9-подшипник шариковый 307, 10-крышка 33.38.03.002, 11-масленка М10х1, 12-гайка М30х1,5-7Н.019 ГОСТ 11871-88, 13-шайба стопорная Ф30, 14-шайба отгибная Ф30, 15-ступица КТД-520.02.01.01.000, 16-втулка распорная КТД-520.02.00.005, 17-втулка опорная КТД-520.02.00.006.

Рис.4 Ступица турбодискового рабочего органа.

Рис.5 Культиватор КТД-520, навеска рабочих органов.

1-транспортные колеса, 2-турбодиск 500х5х50 КТД-520.02.00.001, 3-стойка турбодиска КТД-520.02.02.000, 4-прицеп КТД-520.03.00.000, 5-РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 6-ниппель 1/2” (БРС ISOA 1/2” Ниппель), ниппель 1/2”-М20х1,5, шайба медная 21х27х1,5, 7-рама КТД-520.01.00.000, 8-кранштейн КТД-520.02.03.000, 9-стремянка М20х140х145, 10-гайка М20-7Н.019 ГОСТ 5915-79, 11-шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402-79, 12-набор регулировочных клипс, 13-гмдроцилиндр ЦГ-100.50х200.22, 14-гидроцилиндр ЦГ-100.50х320.01.

Рис.6 Культиватор КТД-520.

1-набор регулировочных клипс, 2-рычаг транспортных колес, 3-угольник М20х1,5-М20х1,5, 4- рукав высокого давления РВД 12-27,5 РОСТ 2SN (М20х1,5), 5- гидроцилиндр ЦГ-100.50х320.01.

Рис.7 Гидроцилиндр транспортных и опорных колес культиваторов серии КТД.

1-прицеп КТД-520.03.00.000, 2-набор регулировочных клипс, 3-гидроцилиндр ЦГ-100.50х200.22.

Рис.8 Гидроцилиндр фиксации прицепа.

1-стойка с турбодиском КТД-520.02.00.000, 2-борона КТД-520.05.00.000, 3-каток КТД-520.09.00.000, 4-каток КТД-520.10.00.000.

Рис.9 Навеска борон и катков.

1-прицеп КТД-520.03.00.000, 2-гидроцилиндр ЦГ-100.50х200.22, 3-стойка с турбодиском КТД-520.02.00.000 (42 шт.), 4-рама КТД-720.01.00.000, 5-борона КТД-720.05.00.000, 6-каток КТД-720.09.00.000, 7-борона КТД-720.04.00.000, 8-каток КТД-720.10.00.000, 9-каток КТД-720.09.00.000-01, 10-борона КТД-720.04.00.000-01, 11-транспортные колеса, 12-борона КТД-720.05.00.000-01.

Рис.10 Культиватор КТД-720.

1-прицеп КТД-520.03.00.000, 2-гидроцилиндр ЦГ-100.50х200.22, 3-стойка с турбодиском КТД-520.02.00.000 (54 шт.), 4-рама КТД-950.01.00.000, 5-рама КТД-950.02.00.000, 6-колеса опорные, 7-борона КТД-950.05.00.000, 8-каток КТД-950.06.00.000, 9-каток КТД-950.07.00.000, 10-борона КТД-950.05.00.000-01, 11-колеса транспортные, 12-борона КТД-950.05.00.000-02, 13-борона КТД-950.05.00.000-03, 14-борона КТД-950.05.00.000-04, 15-борона КТД-950.05.00.000-02,  16-рама КТД-950.02.00.000-01.

Рис.11 Культиватор КТД-950.

Рис.12 Схема расстановки стоек с турбодисками на рамах культиватора КТД-1050.

Рис.13 Культиватор КТД-1050, навеска рабочих органов.

1-прицеп КТД-520.03.00.000, 2-гидроцилиндр ЦГ-100.50х200.22, 3-стойка с турбодиском КТД-520.02.00.000 (60 шт.), 4-рама КТД-950.01.00.000, 5-рама КТД-1050.02.00.000, 6-колеса опорные, 7-борона КТД-1050.05.00.000, 8-борона КТД-1050.05.00.000-01, 9-каток КТД-1050.06.00.000, 10-борона КТД-1050.04.00.000, 11-колеса транспортные, 12-каток КТД-1050.07.00.000, 13-борона КТД-1050.04.00.000-01, 14-борона КТД-1050.05.00.000-02, 15-борона КТД-1050.05.00.000-03,  16-рама КТД-1050.02.00.000-01.

Рис.14 Культиватор КТД-1050.

1-прицеп КТД-520.03.00.000, 2-гидроцилиндр ЦГ-100.50х200.22, 3-стойка с турбодиском КТД-520.02.00.000 (66 шт.), 4-рама КТД-950.01.00.000, 5-рама КТД-1150.02.00.000, 6-колеса опорные, 7-борона КТД-1150.05.00.000, 8-каток КТД-1050.06.00.000, 9-борона КТД-1150.04.00.000-01 10-борона КТД-1150.04.00.000, 11-колеса транспортные, 12-каток КТД-1050.07.00.000, 13-борона КТД-1150.04.00.000-02, 14-борона КТД-1150.04.00.000-03, 15-борона КТД-1150.05.00.000-01,  16-рама КТД-1150.02.00.000-01.

Рис.15 Культиватор КТД-1150.

1-прицеп КТД-520.03.00.000, 2-гидроцилиндр ЦГ-100.50х200.22, 3-стойка с турбодиском КТД-520.02.00.000 (72 шт.), 4-рама КТД-950.01.00.000, 5-рама КТД-1250.02.00.000, 6-колеса опорные, 7-борона КТД-1250.04.00.000-02, 8-каток КТД-1250.06.00.000, 9-борона КТД-1150.04.00.000-01, 10-борона КТД-1150.04.00.000, 11-каток КТД-1050.07.00.000, 12-колеса транспортные, 13-борона КТД-1150.04.00.000-03, 14-борона КТД-1150.04.00.000-04, 15-борона КТД-1150.04.00.000-05,  16-рама КТД-1250.02.00.000-01.

Рис.16 Культиватор КТД-1250.

Культиваторы серии КТД, полуприцепные, поэтому  работают с тракторами с любым типом навески.

В транспортном положении культиватора, транспортные колеса поз.5 (рис.2)поднимают раму поз.4, гидроцилиндры ЕДЦГ-100.50х320 поз. 5 (рис.7) с полностью выдвинутыми штоками, положение которых фиксирует установленный полный набор клипс поз.1, а прицеп поз.1 (рис.1) фиксируется гидроцилиндром поз.2 с установленным на нем полным набором клипс. В данном положении культиватор имеет транспортный просвет с дорогой не менее 300 мм.

При технологических разворотах, транспортные колеса поднимают раму, гидроцилиндры  ЕДЦГ-100.50х320 ,с полностью выдвинутыми штоками, прицеп фиксируется гидроцилиндром  ЦГ-100.50х200.22 .

В рабочем положении, для регулировки глубины обработки оставляем на штоках гидроцилиндров необходимое количество клипс, на гидроцилиндрах транспортных колес и на гидроцилиндре, фиксации прицепа.

Необходимо добиться равномерной обработки по глубине, допускаемые отклонения +-15 мм. Уменьшая размер набора клипс на штоках гидроцилиндров подъема рамы, увеличиваем глубину обработки, увеличивая размер набора клипс, уменьшаем глубину обработки.  Толщина устанавливаемой клипсы соответствует уменьшению глубины обработки 1:2 (устанавливая клипсу 13 мм – уменьшаем глубину обработки на 26 мм).  Регулировка горизонтального положения рамы и равномерной обработки передним и задними рядами рабочих органов производится установкой необходимого количества клипс на гидроцилиндр фиксации прицепа. Уменьшая набор клипс – опускаем переднюю часть рамы, увеличивая набор клипс – поднимаем переднюю часть рамы.  Предлагаемые наборы клипс позволяет настроить глубину обработки с высокой точностью. Для более стабильной работы культиватора,  на тяжелых почвах, на раме могут  устанавливаться наборы грузов  до 20% от массы машины, по желанию заказчика предприятие - изготовитель может установить дополнительные грузы.

.

При подъеме  культиватора для разворота в конце поля транспортные и опорные колеса  разворачиваются гидроцилиндрами перевода в транспортное положение, прицеп  фиксируется гидроцилиндром фиксации прицепа.

При переводе культиваторов КТД-520 и КТД-720 в транспортное положение:

- транспортные и опорные колеса  разворачиваются гидроцилиндрами перевода в транспортное положение, прицеп  фиксируется гидроцилиндром фиксации прицепа;

-механизатор фиксирует: положение транспортных колес, установкой полного набора клипс на штоки гидроцилиндров перевода в транспортное положение, положение прицепа, установкой полного набора клипс на шток гидроцилиндра фиксации прицепа.

При переводе культиваторов КТД-950, КТД-1050, КТД-1150, КТД-1250 в транспортное положение:

- транспортные и опорные колеса  разворачиваются гидроцилиндрами перевода в транспортное положение, прицеп  фиксируется гидроцилиндром фиксации прицепа.

-рама левая  и рама правая поднимаются гидроцилиндрами подъема крыльев;

-механизатор фиксирует: положение транспортных колес, установкой полного набора клипс на штоки гидроцилиндров перевода культиватора в транспортное положение, положение прицепа установкой полного набора клипс на шток гидроцилиндра фиксации прицепа, рамы болтами.

При переводе культиватора из транспортного положения в рабочее, механизатор выполняет: убирает необходимое количество клипс, в зависимости от выбранной регулировки глубины обработки, расфиксируя транспортные колеса и прицеп, для КТД-950, КТД-1050, КТД-1150, КТД-1250, расфиксирует рамы правую и левую. Убедившись в том, что все узлы расфиксированы и в исправном состоянии, механизатор опускает рамы правую и левую в горизонтальное положение и в зависимости от выбранной регулировки, задает глубину обработки – культиватор готов к работе. Заглубление рабочих органов в почву проводить на ходу, переводя транспортные и опорные колеса гидроцилиндрами, в рабочее положение, гидроцилиндр фиксирует прицеп в рабочем положении. При правильной регулировке и работе по ровному фону, рама культиватора расположена горизонтально, рабочие органы первого и последнего ряда заглублены равномерно, обработка почвы  проводится на заданную глубину на всю ширину захвата.   В конце гона рабочие органы должны быть выглублены переводом транспортных  и опорных колес  в транспортное положение гидроцилиндрами, прицеп  фиксируется гидроцилиндром в транспортном положении.

Разворот с заглубленными рабочими органами  запрещается.

1-болт фиксации боковой рамы в транспортном положении, 2- стойка фиксации боковых рам, 3-палец крепления гидроцилиндра, 4- гидроцилиндр ЦГ-125х50х800.11, 5- штуцер, 6-шайба, 8- палец крепления гидроцилиндра.

Рис.17 Гидроцилиндр подъема боковых рам культиваторов КТД-950, КТД-1050, КТД-1150, КТД-1250.

1-опора домкрата, 2- прицеп КТД-520.03.00.000, 3- стойкаКД-720.00.01.000, 4- страховочная цепь, 5- палец, 6- шплинт, 7- серьга-понизитель К-1080.00.00.001, 8- палец.

Рис.18 Прицеп с серьгой – понизителем.

1-шина 13/75-R16 ВЛ-38, камера 225 R16c, лента ободная 12,00-16Л-163 ,  2-ступица БДТ 07.020 в сборе, диск колеса 8-16-3107015 (Нива), 3-гайка Н130.02.604 (М18х1,5), 4-шпилька Н130.05.604 (М18х1,5), 5-гайка М18х1,5 ГОСТ 5915-70, 6-рычаг КПК-850.07.00.000, 7-болт М6х16.019 ГОСТ 7798-70, 8-шайба 6.65Г ГОСТ 6402-70, 9-крышка Н130.06.405, 10-масленка 1.2Ц9 ГОСТ 19853-74, 11-сальник Н130.06.030, 12- втулка сальника Н130.06.801, 13-прокладка Н130.06.001, 14-подшипник 7513 ТУ 37.006.162-89, 15-ступица БДЮ30.201, 16- подшипник 7511 ТУ 37.006.162-89, 17-шайба стопорная 61-121168  УАЗ, 18-шайба замочная 69-240155 УАЗ, 19-гайка М45х1,5 69-240152 УАЗ, 20-болт М16х110.019 ГОСТ7795-70, 21-ось, 22-шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70, 23- гайка М16.019 ГОСТ 5915-70.

Рис.19 Колеса транспортные культиваторов серии КТД.

1-шина 12/80-R16 (бычок), камера 225 R16c, лента ободная 12,00-16Л-163 , 2-ступица КТУ-10 в сборе, диск колеса 2ПТС 4887-3101012/6,00 F-16 (8 отв.), 3-гайка Н130.02.604 (М18х1,5), 4-шпилька Н130.05.604 (М18х1,5), 5-гайка М18х1,5 ГОСТ 5915-70, 6-рычаг ПК-1080.04.00.000 или кронштейн ПК-1080.05.00.000, 7-болт М8х16.019 ГОСТ 7798-70, 8-шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70, 9-крышка, 10-масленка 1.2Ц9 ГОСТ 19853-74, 11-манжета 130х85 ГОСТ 8752-79, 12- втулка, 13-прокладка, 14-подшипник 7611 ТУ 37.006.162-89, 15-ступица 1887А3103015-32, 16- подшипник 7609 ТУ 37.006.162-89, 17-шайба стопорная 61-121168  УАЗ, 18-шайба замочная 69-240155 УАЗ, 19-гайка М45х1,5 69-240152 УАЗ.

Рис.20 Опорные колеса боковых рам культиваторов КТД-950, КТД-1050, КТД-1150, КТД-1250.

1-Колеса транспортные, 2-рама транспортных колес, 3-хомут ПК-1080.16.00.000, 4-болт М20х60.019 ГОСТ 7786-81, 5-гайка М20-7Н.019 ГОСТ 5915-70.

Рис.21 Крепление транспортных и опорных колес к раме культиваторов серии КТД.

4. Требования безопасности.

Для работы с культиватором допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации и прошедшие вводный инструктаж, выполнение настоящих требований по безопасности обязательно при сборке, работе и обслуживании.

Внимание! В связи с габаритами машин КТД-520, КТД-720, КТД-950, КТД-1050, КТД-1150, КТД-1250, превышающими по ширине допустимые по ГОСТ Р53489-2009 ССБТ, перевозку их по дорогам общего пользования производить автомобильным транспортом, доставку машины до поля и обратно проводить в соответствии с транспортировкой не габаритных грузов согласно «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжелых грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации» и правил дорожного движения.

4.1.При сборке культиватора:

- рабочее место должно оборудоваться устойчивыми подставками высотой не менее 780 мм;

- для монтажа крупных узлов применяйте грузоподъемные механизмы, зачаливайте узлы и культиватор в сборе только в местах, обозначенных знаком «Место строповки» или убедившись в надежности строповки.

-  при монтаже гидросистемы убедитесь  в герметичности шлангов и соединений; не допускается установка изделий с явными механическими повреждениями.

4.2.При работе культиватора:

- убедитесь в надежности соединения культиватора с трактором;

- в наличии светоотражателей;

-при транспортировании культиватора по дороге убедитесь в том, что  зафиксированы: транспортные колеса, прицеп, рамы правая и левая;

- при переводе культиватора из транспортного положения в рабочее, расфиксируйте: колеса транспортные и прицеп – убрав необходимое количество клипс,  раму правую и левую – убрав болты;

- убедитесь в наличии необходимого количества масла в гидросистеме;

- техническое обслуживание культиватора проводить при выключенном двигателе трактора;

-очистку рабочих органов от почвы и растительных остатков производить специальным чистиком идущим в комплекте с машиной.

4.3.При консервации и расконсервации:

- проводить подготовку поверхностей, консервацию и расконсервацию в специально приспособленных вентилируемых помещениях;

- не допускается пользоваться открытым огнем;

- применять защитные средства в соответствии с требованиями безопасности, предъявляемыми к используемым материалам консервации и расконсервации.

4.5.При хранении:

- при хранении культиватора должны быть приняты меры, предотвращающие его самопроизвольное смещение;

- минимальное расстояние между машинами в ряду  0,7 м.

4.6. Знаки по безопасности и предупреждающие таблички устанавливаемые на культиваторах согласно табл.3.

Оборудование поставляется со всеми знаками безопасности и предупреждающими табличками, которые могут наносится лакокрасочными материалами, крепиться механически или наклеиваться. Их назначение – обеспечить безопасную эксплуатацию орудия, поэтому необходимо:

-читать и выполнять указания на этих табличках;

-все таблички содержать в чистоте для удобства чтения;

-поврежденные или отсутствующие таблички заменить новыми, которые необходимо заказать у производителя.

табл.3

| Знак или табличка | Назначение | Место установки | Кол. на изделие, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Правильная подготовка агрегата к работе | Прицеп к трактору | 1 |
| Знак или табличка | Назначение | Место установки | Кол. на изделие, шт. |
|  | Безопасная эксплуатация | Прицеп к трактору | 2 |
|  | Безопасная эксплуатация | Рама культиватора | 2 |
|  | Безопасная эксплуатация | Рама культиватора | 2 |
|  | Безопасная эксплуатация | Рама культиватора | 2 |
|  | Безопасная эксплуатация | Рама культиватора | 2 |
|  | Безопасная эксплуатация | Рама культиватора | 2 |
|  | Давление в шинах. Безопасная эксплуатация | Рама культиватора | 2-4 |
| Знак или табличка | Назначение | Место установки | Кол. на изделие, шт. |
|  | Место строповки | Рамы культиватора | 16 |
|  | Безопасная эксплуатация | Рама культиватора | 1 |
|  | Габариты изделия | Катки прикатывающие | 2 |
|  | Габариты изделия | Рамы культиватора | 8 |
|  | Места смазки | Рама культиватора | 22 |
|  | Ограничение транспортной скорости | Рама культиватора | 1 |

На агрегате допускается наносить другие поясняющие и предупреждающие знаки и таблички.

5. Подготовка культиватора к работе, обкатка.

Культиватор поставляется потребителю в частично разобранном состоянии для облегчения транспортировки.

5.1 Приемка изделия.

При поступлении культиватора потребителю необходимо:

- проверить число мест по отгрузочным документам и произвести наружный осмотр;

- произвести приемку, составить акт приемки;

- при обнаружении поломок изделия или недостаче упаковочных мест - составить коммерческий акт; если повреждена только упаковка - коммерческий акт не составляется;

- проверка подетальной комплектации полученного культиватора должна быть проведена при принятии его от транспортной компании.

5.2 Досборка культиватора.

Рабочее место для сборки культиватора должно быть оборудовано специальными подставками и подъемно-транспортными устройствами. Перед сборкой культиватора разложить все узлы и детали в последовательности, удобной для сборки, все трущиеся детали перед сборкой очистить от краски и пыли, смазать пластической смазкой.

При сборке соблюдайте следующие правила:

- элементы резьбовых соединений затягивать динамическим усилием, соответствующим данному диаметру резьбы, согласно табл.4 и крепить их от самоотвинчивания путем постановки шплинтов, пружинных шайб, контргаек, замков, согласно комплекту поставки;

- вести работу в специальной одежде, не трогать незащищенными руками лезвия рабочих органов;

Досборку культиватора вести в следующей последовательности:

5.2.1 Освободите грузовые места от увязочной проволоки и проведите расконсервацию .

5.2.2 При сборке культиваторов КТД-950, КТД-1050, КТД-1150, КТД-1250 присоедините к средней раме, раму левую  и раму правую  осями  с гайками и шайбами.

5.2.2.  Установите рамы  на  подставки высотой 780 мм, убедитесь в устойчивом положении изделий.

5.2.3. Присоедините к средней раме прицеп, осями с гайками и шайбами, прицеп поставьте на стойку.

5.2.4. Присоедините к средней раме - транспортные колеса и гидроцилиндры.

5.2.5. При сборке культиваторов КТД-950, КТД-1050, КТД-1150, КТД-1250, присоедините к боковым рамам, колеса опорные и гидроцилиндры.

5.2.6. На рамах установите стойки в сборе с турбодисками, согласно схем расстановки,  с помощью стремянок М20х140х145, гаек М20-7Н.019 ГОСТ 5915-79, шайб 20.65Г ГОСТ 6402-79, шаг между турбодисками 176+-10 мм.

5.2.7. Присоедините к рамам бороны с катками. Монтаж и регулировку борон и катков вести в соответствии с рис.5, 9, 13.

5.2.8. Закрепите на культиваторе в соответствии с гидравлической схемой, рукава высокого давления, которые продуть перед сборкой сжатым воздухом.

5.2.9. Установите световозвращатели  на переднем брусе рам белого цвета, на заднем брусе рам и раме катков – красного цвета.

5.3 Проверка работоспособности культиватора.

Присоедините трактор к культиватору, соединив серьгу культиватора с прицепной скобой трактора, страховочную цепь оберните вокруг доски и закрепите на прицепе карабином, подсоедините гидросистему агрегата к задним выводам гидросистемы трактора, поднимите стойку прицепа и зафиксируйте его штырем.

5.3.1. Гидросистемой трактора поднимите культиватор на транспортных колесах, уберите подставки, соблюдая осторожность, опустите культиватор в нижнее положение, повторите операцию «подъем-опускание» несколько раз; движение культиватора должно быть плавным, без толчков и заеданий.

5.3.2. Переведите культиватор КТД-520 или КТД-720 в транспортное положение: транспортные и опорные колеса разворачиваются  гидроцилиндром,  прицеп  фиксируется гидроцилиндром. Механизатор фиксирует положение транспортных колес и прицепа, полным набором клипс.

Культиватор готов к транспортировке к месту работы.

5.3.3. Переведите культиваторов КТД-950, КТД-1050, КТД-1150, КТД-1250  в транспортное положение: транспортные и опорные колеса разворачиваются  гидроцилиндром,  прицеп  фиксируется гидроцилиндром, боковые рамы поднимаются в транспортное положение гидроцилиндрами. Механизатор фиксирует: положение транспортных колес и прицепа, полным набором клипс, рамы фиксируются болтами.

Культиватор готов к транспортировке к месту работы.

табл.4

5.4. Обкатка культиватора.

Обкатку культиватора проводить в хозяйственных условиях. Перед началом обкатки проверить затяжку всех болтовых соединений, согласно табл.4, проверить соответствие сборки культиватора руководству по эксплуатации, отрегулировать необходимую глубину обработки.

5.4.1. Провести  обкатку культиватора в течении 30 минут. После обкатки подтянуть все болтовые соединения, проверить температуру ступиц подшипниковых узлов, при перегреве выше 80 град.С, либо появлении люфтов,  провести регулировку подшипниковых узлов, при необходимости заполнить смазкой подшипниковые узлы культиватора.

5.4.2. Полную обкатку произвести в течение 8 часов, при необходимости выполнить работы изложенные в п.5.4.1.

Движение культиватора в рабочем положении только прямолинейное.           Внимание!!! Разворот разрешен только с выглубленными  рабочими органами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- находиться впереди агрегата во время движения;

- работать с неисправным культиватором или трактором;

- производить ремонт, регулировку, подтяжку гаек во время движения;

- очищать рабочие органы во время движения.

6.  Правила эксплуатации и регулировки.

6.1. Основным условием правильной эксплуатации культиватора.

Машины выполняют устойчиво технологические операции, при соответствии агрофона требованиям:

| -тип почвы и название по механическому составу | Все типы почв не засоренные камнями; |
| --- | --- |
| -рельеф | Ровный и с уклоном до 80; |
| -влажность почвы, % | 12-40; |
| -твердость почвы, МПа для легкой серии Для тяжелой серии | до 2,5 до 4,5 |

Для лучшего заглубления турбодисков в почву на рамы культиватора могут устанавливаться дополнительные грузы до 20% от его массы.

6.6. При регулировке глубины обработки транспортными и опорными колесами, а также прицепом, требуемая глубина достигается установкой необходимого набора регулировочных клипс на штоки гидроцилиндров транспортных и опорных колес и шток гидроцилиндра фиксации прицепа. Установка клипсы толщиной 13 мм, выглубляет культиватор на 22 мм.

7.Техническое обслуживание.

Рекомендуется проводить ежесменное, периодическое и послесезонное техническое обслуживание.

7.1 Ежесменное техническое обслуживание проводится один раз в смену.

Перечень работ, выполняемых при ежесменном техническом обслуживании:

- очистить культиватор от почвы и растительных остатков;

- провести наружный осмотр культиватора;

- проверить и, при необходимости, подтянуть болтовые соединения;

- контролировать осевой люфт в подшипниковых узлах, при необходимости - отрегулировать;

- контролировать температуру подшипниковых узлов, при нагреве узлов выше 80 градусов проверить наличие смазки и правильность регулировки узла;

- проверить давление в шинах – в соответствии нормативами на шины.

7.2 Периодическое техническое обслуживание.

Проводится после 40 часов работы.

Перечень работ, выполняемых при периодическом техническом обслуживании:

- выполнить п.7.1 (работы выполняемые при ежесменном техническом обслуживании);

- провести смазку трущихся частей культиватора, согласно ХИММОТОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ, табл.6, 7;

-на культиваторе КТД-520 – 44 точек смазки;

-на культиваторе КТД-720 – 56 точек смазки;

- на культиваторе КТД-950 -  76 точек смазки;

- на культиваторе КТД-1050 -  85 точек смазки;

- на культиваторе КТД-1150 -  91 точек смазки;

- на культиваторе КТД-1250 -  97 точек смазки;

Рекомендуется использовать для смазки ЛИТОЛ-24 или его аналоги.

7.3 Послесезонное техническое обслуживание.

Проводится после окончания полевых работ.

Требуется выполнить:

- выполнить п.7.1 (работы, выполняемые при ежесменном техническом обслуживании);

-  выполнить п.7.2 работы, выполняемые при периодическом техническом обслуживании);

- смазать шарнирные соединения консервирующей смазкой;

- проверить износ рабочих органов, при необходимости заменить;

- восстановить поврежденную окраску на деталях и узлах путем нанесения лакокрасочного покрытия.

7.4.Возможные неисправности и методы их устранения.

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в табл.5.

табл.5

| № п/п | Неисправность | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Течь масла через шток гидроцилиндра | Заменить уплотнения штока гидроцилиндра или заменить гидроцилиндр. |
| 2 | Гидроцилиндр не развивает необходимое усилие, уплотнения по поршню или зеркало гильзы повреждены | Заменить уплотнения поршня гидроцилиндра или заменить гидроцилиндр. |
| 3 | Гидроцилиндры срабатывают не на полный ход, завоздушена гидравлическая магистраль | Прокачать гидравлическую магистраль, удалить воздух из системы. |
| 4 | Течь масла по соединению фитинг - РВД | Подтянуть соединение. Заменить фитинг или РВД. |
| 5 | Греются подшипники колес выше 80 град.С. | Проверить смазку.Отрегулировать подшипниковый узел. |
| 6 | Культиватор неравномерно ведет обработку по рядам турбодисков | Провести регулировку глубины обработки: -при обработке заднего ряда турбодисков выше норы, уменьшить набор клипс на штоке гидроцилиндра фиксации прицепа; - при обработке заднего ряда турбодисков ниже норы увеличить набор клипс на штоке гидроцилиндра фиксации прицепа. |
| 7 | Культиватор неравномерно ведет обработку по ширине машины | Провести регулировку глубины обработки: -для КТД-950, КТД-1050, КТД-1150, КТД-1250 выставить в поднятом положении культиватора рамы среднюю и боковые в горизонтальной плоскости с помощью регулировочных винтов, установить необходимую глубину обработки. |
| 8 | Культиватор работает не стабильно по глубине или не заглубляется. | Проверьте положение рам в рабочем положении, оно должно быть горизонтальным. Отрегулируйте положение рамы в рабочем положении культиватора.Проверьте глубину обработки. Проверьте износ турбодисков. Проверьте: - твердость почвы не более 2,5 МПа (25 кгс/см2) для легкой серии, не более 4,5 МПа (45 кгс/см2) тяжелой серии ; - влажность почвы 12…40%; Снизить скорость обработки. |

7.5.Смазка узлов культиваторов.

Смазку узлов культиваторов проводить согласно ХИММОТОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ табл.6, 7.

ХИММОТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА культиваторов серии КТД-Л.

табл. 6

| Наименование | Кол-во в изделии /объем заправки шт./кг. | Наименование марок ГСМ, ГОСТ, ОСТ | Периодичность смены ГСМ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КТД-520-Л | КТД-720Л | КТД-950Л | КТД- 1050Л | КТД- 1150Л | КТД-1250Л | основные | заменитель | основные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ступицы транспортных и опорных колес | 4/0,2 | 4/0,2 | 8/0,2 | 8/0,2 | 8/0,2 | 8/0,2 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При выполнении периодического техни ческого обслуживания |
| Ступицы катков | 8/ 0,05 | 12/ 0,05 | 16/ 0,05 | 16/ 0,05 | 24/ 0,05 | 24/ 0,05 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При выполнении периодического техни ческого обслуживания |
| Тяги передних траспортных и опорных колес | - | - | 16/ 0,05 | 16/ 0,05 | 16/ 0,05 | 16/ 0,05 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При постановке на хранение и снятии с хранения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подшипники передних опорных колес | - | - | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При выполнении периодического техни ческого обслуживания |
| Тяги борон | 12/0,05 | 12/0,05 | 16/0,05 | 24/0,05 | 24/0,05 | 24/0,05 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При постановке на хранение и снятии с хранения |
| Проушины рам (правой, средней, левой) | - | - | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При постановке на хранение и снятии с хранения |
| Проушины прицепа | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При постановке на хранение и снятии с хранения |
| Пружинный зуб | 34/ 0,05 | 40/ 0,05 | 50/ 0,05 | 56/ 0,05 | 64/ 0,05 | 64/ 0,05 | Смазка ПВК ГОСТ 19537 | Защитные консервационные материалы по ГОСТ 7751 | При постановке на хранение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пружина | 12/ 0,05 | 12/ 0,05 | 16/ 0,05 | 24/ 0,05 | 24/ 0,05 | 24/ 0,05 | Смазка ПВК ГОСТ 19537 | Защитные консервационные материалы по ГОСТ 7751 | При постановке на хранение |
| Шток гидроцилиндра | 2/ 0,05 | 2/ 0,05 | 8/ 0,05 | 8/ 0,05 | 8/ 0,05 | 8/ 0,05 | Смазка ПВК ГОСТ 19537 | Защитные консервационные материалы по ГОСТ 7751 | При постановке на хранение |
| Ступицы батареи катков | 8/ 0,05 | 8/ 0,05 | 12/ 0,05 | 12/ 0,05 | 16/ 0,05 | 16/ 0,05 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При выполнении периодического техни ческого обслуживания |
| Ступицы стойки турбодиска | 30/ 0,05 | 42/ 0,05 | 54/ 0,05 | 60/ 0,05 | 66/ 0,05 | 72/ 0,05 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При выполнении периодического техни ческого обслуживания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кронштейн стойки турбодиска | 30/0,1 | 42/0,1 | 54/0,1 | 60/0,1 | 66/0,1 | 72/0,1 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При постановке на хранение и снятии с хранения |
| Стойка турбодиска | 30/ 0,05 | 42/ 0,05 | 54/ 0,05 | 60/ 0,05 | 66/ 0,05 | 72/ 0,05 | Смазка ПВК ГОСТ 19537 | Защитные консервационные материалы по ГОСТ 7751 | При постановке на хранение |
| Турбодиски | 30/ 0,25 | 42/ 0,25 | 54/ 0,25 | 60/ 0,25 | 66/ 0,25 | 72/ 0,25 | Смазка ПВК ГОСТ 19537 | Защитные консервационные материалы по ГОСТ 7751 | При постановке на хранение |

ХИММОТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА культиваторов серии КТД-Т.

табл. 7

| Наименование | Кол-во в изделии /объем заправки шт./кг. | Наименование марок ГСМ, ГОСТ, ОСТ | Периодичность смены ГСМ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КТД-520Т | КТД-720Т | КТД-950Т | КТД- 1050Т | КТД- 1150Т | КТД-1250Т | основные | заменитель | основные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ступицы транспортных и опорных колес | 4/0,2 | 4/0,2 | 8/0,2 | 8/0,2 | 8/0,2 | 8/0,2 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При выполнении периодического техни ческого обслуживания |
| Ступицы катков | 8/ 0,05 | 12/ 0,05 | 16/ 0,05 | 16/ 0,05 | 24/ 0,05 | 24/ 0,05 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При выполнении периодического техни ческого обслуживания |
| Тяги передних траспортных и опорных колес | - | - | 16/ 0,05 | 16/ 0,05 | 16/ 0,05 | 16/ 0,05 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При постановке на хранение и снятии с хранения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подшипники передних опорных колес | - | - | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При выполнении периодического техни ческого обслуживания |
| Тяги борон | 12/0,05 | 12/0,05 | 16/0,05 | 24/0,05 | 24/0,05 | 24/0,05 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При постановке на хранение и снятии с хранения |
| Проушины рам (правой, средней, левой) | - | - | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | 4/0,1 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При постановке на хранение и снятии с хранения |
| Проушины прицепа | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При постановке на хранение и снятии с хранения |
| Пружинный зуб | 34/ 0,05 | 40/ 0,05 | 50/ 0,05 | 56/ 0,05 | 64/ 0,05 | 64/ 0,05 | Смазка ПВК ГОСТ 19537 | Защитные консервационные материалы по ГОСТ 7751 | При постановке на хранение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пружина | 12/ 0,05 | 12/ 0,05 | 16/ 0,05 | 24/ 0,05 | 24/ 0,05 | 24/ 0,05 | Смазка ПВК ГОСТ 19537 | Защитные консервационные материалы по ГОСТ 7751 | При постановке на хранение |
| Шток гидроцилиндра | 2/ 0,05 | 2/ 0,05 | 8/ 0,05 | 8/ 0,05 | 8/ 0,05 | 8/ 0,05 | Смазка ПВК ГОСТ 19537 | Защитные консервационные материалы по ГОСТ 7751 | При постановке на хранение |
| Ступицы батареи катков | 8/ 0,05 | 8/ 0,05 | 12/ 0,05 | 12/ 0,05 | 16/ 0,05 | 16/ 0,05 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При выполнении периодического техни ческого обслуживания |
| Ступицы стойки турбодиска | 30/ 0,05 | 42/ 0,05 | 54/ 0,05 | 60/ 0,05 | 66/ 0,05 | 72/ 0,05 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При выполнении периодического техни ческого обслуживания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кронштейн стойки турбодиска | 30/0,1 | 42/0,1 | 54/0,1 | 60/0,1 | 66/0,1 | 72/0,1 | Литол – 24 ГОСТ 21150 | Солидол Ж ГОСТ 1033, Солидол ГОСТ 4366 | При постановке на хранение и снятии с хранения |
| Стойка турбодиска | 30/ 0,05 | 42/ 0,05 | 54/ 0,05 | 60/ 0,05 | 66/ 0,05 | 72/ 0,05 | Смазка ПВК ГОСТ 19537 | Защитные консервационные материалы по ГОСТ 7751 | При постановке на хранение |
| Турбодиски | 30/ 0,25 | 42/ 0,25 | 54/ 0,25 | 60/ 0,25 | 66/ 0,25 | 72/ 0,25 | Смазка ПВК ГОСТ 19537 | Защитные консервационные материалы по ГОСТ 7751 | При постановке на хранение |

7.6.Культиваторы агрегатируются с тракторами класса 4-8, с давлением в гидросистеме до 23 МПа.

Рабочая жидкость – масло М - 10Г2, М – 10В2 ГОСТ 8581-78, МГЕ – 46В ТУ 38.001.347-00, или другими маслами с аналогичными характеристиками.

РВД, перед сборкой, продуть сжатым воздухом.

1-БРС ISO-AG1/2 «Ниппель», 2-РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN, 3-тройник М20х1,5, 4-РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN, 5-гидроцилиндр ЦГ-100.50х200.22, 6-уголок М20х1,5 S24 с контргайкой, 7-РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN, 8-РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN, 9-гидроцилиндр ЦГ-100.50х320.11, 10-РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN.

Рис.22 Схема гидравлическая культиваторов КТД-520, КТД-720.

Комплектация рукавами высокого давления культиватора КТД-520, КТД-720, рис.22, табл.8.

табл.8

| Обозначение рукавов высокого давления | Поз. | Кол. на культиватор, шт. |
| --- | --- | --- |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L= 3200мм | 2 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=1600 мм | 4 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=2400 мм | 7 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 мм (М20х1,5) 2SN L=2800 мм | 8 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=2600 мм | 10 | 2 |

Допускается набор необходимой длины РВД, соединением рукавов другой длины, с характеристиками не ниже приведенных в таблице.

Запрещено!!!

Применение РВД с характеристиками ниже, приведенных в таблице.

Применение фитингов с механическими повреждениями.

Эксплуатация культиватора с не герметичной гидравлической системой, с течью масла в местах соединений фитингов или уплотнения гидроцилиндров и БРС.

1-БРС ISO-AG1/2 «Ниппель», 2-РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN, 3-тройник М20х1,5, 4-РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN, 5-гидроцилиндр ЦГ-100.50х200.22, 6-уголок М20х1,5 S24 с контргайкой, 7-гидроцилиндр ЕДЦГ 100.32.320К, 8-РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN, 9-РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN, 10-РВД 12-27,5 (М20х1,5-М22х1,5) 24 2SN, 11-РВД 12-27,5 (М20х1,5-М22х1,5) 24 2SN, 12-гидроцилиндр ЦГ-125.63х800.11, 13-РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN, 14-гидроцилиндр ЕДЦГ 95.30.320К, 15-РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN, 16-гидроцилиндр ЕДЦГ 90.30.320К, 17-РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN, 18- гидроцилиндр ЕДЦГ 85.30.320К, 19- РВД 12-27,5 (М20х1,5) 24 2SN, 20-угольник М20х1,5.

Рис.23 Схема гидравлическая с последовательным соединением цилиндров подъема  культиватора КТД-950, КТД-1050, КТД-1150, КТД-1250  .

Комплектация рукавами высокого давления культиваторов КТД-950, КТД-1050, КТД-1150, КТД-1250   с последовательным соединением цилиндров подъема культиватора, рис.17, табл.9.

табл.9

| Обозначение рукавов высокого давления | Поз. | Кол. на культиватор, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | КТД-950 | КТД-1050 | КТД-1150 | КТД-1250 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L= 3200мм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=1400 мм | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=1600 мм | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=4500 мм | 9 | 2 |  |  |  |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=5000 мм | 9 |  | 2 |  |  |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=5500 мм | 9 |  |  | 2 |  |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=6000 мм | 9 |  |  |  | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=2400 мм | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=1400 мм | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=7500 мм | 13 | 2 |  |  |  |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=8000 мм | 13 |  | 2 |  |  |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=8500 мм | 13 |  |  | 2 |  |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=9000 мм | 13 |  |  |  | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=2800 мм | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=4500 мм | 17 | 1 |  |  |  |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=5000 мм | 17 |  | 1 |  |  |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=5500 мм | 17 |  |  | 1 |  |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=6000 мм | 17 |  |  |  | 1 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=6500 мм | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Допускается набор необходимой длины РВД, соединением рукавов другой длины, с характеристиками не ниже приведенных в таблице.

Запрещено!!!

Применение РВД с характеристиками ниже, приведенных.

Применение фитингов с механическими повреждениями.

Эксплуатация культиватора с не герметичной гидравлической системой, с течью масла в местах соединений фитингов или уплотнения гидроцилиндров и БРС.

7.6.1.На культиваторах КТД-950, КТД-1050, КТД-1150, КТД-1250, по согласованию с заказчиком могут быть установлены гидроцилиндры параллельного соединения (гидравлическая схема, рис.18), так и гидроцилиндры последовательного соединения (гидравлическая схема, рис.17). На культиваторах, установлены четыре гидроцилиндра последовательного соединения, объединенные в одну группу (контур подъем-опускание культиватора). Соединить с помощью РВД (которые продуть перед сборкой сжатым воздухом) гидрораспределитель трактора с гидроцилиндрами контура в следующей последовательности:

-канал гидрораспределителя трактора (подача) с бесштоковой полостью гидроцилиндра ЕДЦГ 100.32.320К,  поз.7;

-штоковую полость гидроцилиндра ЕДЦГ 100.32.320К,  поз.7 с бесштоковой полостью  гидроцилиндра ЕДЦГ 95.30.320К,  поз.14;

-штоковую полость гидроцилиндра ЕДЦГ 95.30.320К,  поз.14 с бесштоковой полостью  гидроцилиндра ЕДЦГ 90.30.320К,  поз.16;

-штоковую полость гидроцилиндра ЕДЦГ 90.30.320К,  поз.16 с бесштоковой полостью  гидроцилиндра ЕДЦГ 85.30.320К,  поз.18;

-штоковую полость гидроцилиндра ЕДЦГ 85.30.320К,  поз.18 с соответствующим каналом гидрораспределителя трактора (слив).

ВНИМАНИЕ! При заполнении маслом гидросистемы культиватора и удаления из нее воздуха, следите за уровнем масла в баке трактора. Рукоятку гидрораспределителя удерживать в положении «ВКЛЮЧЕНО» до полного заполнения гидросистемы контура маслом и удаления из него воздуха.

Заполнение маслом контура подъем-опускание культиваторной части.

Включите гидрораспределителем соответствующий канал подачи масла в бесштоковую полость гидроцилиндра ЕДЦГ 100.32.320К,  поз.7 и начните заполнение гидросистемы маслом.

Первым срабатывает гидроцилиндр гидроцилиндра ЕДЦГ 100.32.320К, шток выдвигается на полный ход (320 мм), открывается перепускное отверстие в данном гидроцилиндре, начинается заполнение маслом РВД и гидроцилиндра ЕДЦГ 95.30.320К,  поз.14.

ВНИМАНИЕ! Возможно небольшое движение штоков последующих гидроцилиндров вытесняемым воздухом, однако заполнение маслом РВД и следующего гидроцилиндра начинается только при полностью выдвинутом штоке (320 мм) предыдущих. При ходе штока менее 320 мм, перепускное отверстие гидроцилиндра не открывается и заполнение маслом гидросистемы прекращается.

При выдвижении штока гидроцилиндра ЕДЦГ 95.30.320К,  поз.14 на полный ход (320 мм), открывается перепускное отверстие данного гидроцилиндра, начинается заполнение маслом РВД и гидроцилиндра ЕДЦГ 90.30.320К,  поз.16.

При выдвижении штока гидроцилиндра ЕДЦГ 90.30.320К,  поз.16  на полный ход (320 мм), открывается перепускное отверстие данного гидроцилиндра, начинается заполнение маслом РВД и гидроцилиндра ЕДЦГ 85.30.320К,  поз.18.

Шток гидроцилиндра ЕДЦГ 85.30.320К, выдвигается на полный ход (320 мм), открывается перепускное отверстие данного гидроцилиндра, идет заполнение маслом РВД между гидроцилиндром и гидрораспределителем трактора, поэтому необходимо удерживать рукоятку гидрораспределителя в положении «ВКЛЮЧЕНО» еще 2-3 минуты, для полного удаления воздуха из гидросистемы.

Убедившись, что все гидроцилиндры сработали на полный ход (320 мм), переключите гидрораспределитель, все гидроцилиндры должны одновременно и плавно задвинуть штоки на полный ход (320 мм), если один или несколько гидроцилиндров сработали не на весь ход или перемещались рывками, значит в гидросистеме находится воздух и его нужно удалить.

Для удаления воздуха из гидросистемы, включите нужный канал гидрораспределителя в положение подачи масла в бесштоковую полость гидроцилиндра ЕДЦГ 100.32.320К,  поз.7 и удерживайте его включенным в течении 3-4 минут, убедившись, что все штоки гидроцилиндров выдвинуты на 320 мм, переключите гидрораспределитель, проверьте, что все гидроцилиндры задвинули штоки на полный ход (320 мм).

Повторите четыре раза включение и выключение гидрораспределителя, гидроцилиндры должны срабатывать плавно, одновременно и на полный ход 320 мм.

Гидросистема контура полностью заполнена маслом и из нее удален воздух.

Внимание!!!

Для исключения завоздушивания магистрали гидроцилиндров последовательного соединения, запрещено переводить рукоятку соответствуещего гидрораспределителя в положение «Опускание» до полной прокачки магистрали.

В случае, если давление создаваемое трактором недостаточно, для ускоренной прокачки системы, отсоедините штоки гидроцилиндров поз.7, 14, 16, 18 от рычагов колес, для лучшего удаления воздуха, установите гидроцилиндры максимально вертикально, убедившись, что при выдвинутом штоке гидроцилиндры не упрутся в раму или другие детали культиватора. Прокачайте магистраль гидросистемы, подсоедините штоки гидроцилиндров, проверьте работу гидроцилиндров.

7.6.2.Прокачка остальных магистралей проводится в штатном режиме.

1-муфта быстроразъемная Ду12 ГОСТ Р 51208-98, 2-рукав высокого давления  РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  L= 3200 мм (М20х1,5), 3-тройник М20х1,5, 4- гидроцилиндр ЦГ-100.50х200.11 (610 мм), 5-штуцер М20х1,5 – М20х1,5, 6-шайба медная Ф20, 7- рукав высокого давления  РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  L=1600 мм (М20х1,5), 8- Крест М20х1,5, 9- рукав высокого давления  РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  L=5000 мм (М20х1,5), 10-гидроцилиндр ЦГ-100.50х320.11, 11- рукав высокого давления  РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  L=1400 мм (М20х1,5 – М22х1,5), 12- гидроцилиндр ЦГ-125.63х800.11, 13-- рукав высокого давления  РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  L=2900 мм (М20х1,5), 14-гидроцилиндр ЦГ-100.50х320.11, 15-рукав высокого давления  РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  L=1000 мм (М20х1,5) 16-рукав высокого давления  РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  L=6500 мм (М20х1,5) 17-рукав высокого давления  РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  L=1600 мм (М20х1,5), 18-рукав высокого давления  РВД 12-27,5 РОСТ 2SN  L=2400 мм (М20х1,5).

Рис.24 Схема гидравлическая с параллельным соединением цилиндров подъема  культиватора КТД-950, КТД-1050, КТД-1150, КТД-1250  .

Комплектация рукавами высокого давления культиваторов К-1080МК, К-1200МК  с параллельным соединением цилиндров подъема культиватора, рис.24, табл.10.

табл.9

| Обозначение рукавов высокого давления | Поз. | Кол. на культиватор, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | КТД-950 | КТД-1050 | КТД-1150 | КТД-1250 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L= 3200мм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=1600 мм | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=4500 мм | 9 | 4 |  |  |  |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=5000 мм | 9 |  | 4 |  |  |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=5500 мм | 9 |  |  | 4 |  |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=6000 мм | 9 |  |  |  | 4 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=1400 мм | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=2900 мм | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=1400 мм | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=6500 мм | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=1600 мм | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=2800 мм | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| РВД 12-27,5 24 (М20х1,5) 2SN L=1400 мм | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Допускается набор необходимой длины РВД, соединением рукавов другой длины, с характеристиками не ниже приведенных в таблице.

Запрещено!!!

Применение РВД с характеристиками ниже, приведенных. Применение фитингов с механическими повреждениями.

Эксплуатация культиватора с не герметичной гидравлической системой, с течью масла в местах соединений фитингов или уплотнения гидроцилиндров и БРС.

7.7.Набор клипс для регулировки глубины обработки культиватора и фиксации гидроцилиндров в транспортном положении рис.25, табл.11.

Рис.25 Клипсы регулировки глубины и фиксации гидроцилиндров в транспортном положении.

табл.11

| № п/п | Цвет клипсы | Толщина, мм | Кол. на гидроцилиндр, шт. | Кол. на культиватор, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | КТД-520 | КТД-720 | КТД-950 | КТД-1050 | КТД-1150 | КТД-1250 |
| 1 | Оранжевый | 13 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Ярко-голубой | 16 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Морская волна | 19 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4 | Белый | 32 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Черный | 36 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Красный | 38 | 4 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 |

Перечень подшипников качения для культиваторов КТД-520, КТД-720 .

табл.12

| № п/п | Тип подшипников, Размеры, мм ( dхDхВ) | Номер по каталогу | Место установки | Количество подшипников, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На сборочную единицу | КТД-520 | КТД-720 |
| 1 | Подшипник шариковый радиальный однорядный (35х80х21) | 307 | КТД-520.02 00.000 | 1 | 30 | 42 |
| 1 | Подшипник шариковый радиальный однорядный (45х80х18) | 208 | КТД-520.02 00.000 | 1 | 30 | 42 |
| 2* | Подшипник роликовый конический однорядный (55х100х25) | 7511 | Ступица БДТ | 1 | 2 | 6 |
| 3* | Подшипник роликовый конический однорядный (65х120х31) | 7513 | Ступица БДТ | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Подшипник шариковый радиальный сферический (40х80х18) | USFL 208 | Каток поз.14 или поз. 24 | - | 8 | 8 |

*При установке ступицы ПЯШ – подшипник 7609 КУ ГОСТ 333-71 и подшипник 7609L ГОСТ 333-71.

Перечень подшипников качения для культиваторов КТД-950, КТД-1050, КТД-1150, КТД-1250.

табл.13

| № п/п | Тип подшипников, Размеры, мм ( dхDхВ) | Номер по каталогу | Место установки | Количество подшипников, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На сборочную единицу | КТД-950 | КТД-1050 | КТД-1150 | КТД-1250 |
| 1 | Подшипник роликовый конический однорядный | 7609КУ | Ступица КТУ-10 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Подшипник роликовый конический однорядный | 7609L | Ступица КТУ-10 | 1 | 4 | 4 |  |  |
| 3 | Подшипник шариковый радиальный однорядный (35х80х21) | 307 | КТД-520.02 00.000 | 1 | 108 | 120 | 132 | 144 |
| 3 | Подшипник шариковый радиальный однорядный (45х800х18) | 208 | КТД-520.02 00.000 | 1 | 108 | 120 | 132 | 144 |
| 4 | Подшипник роликовый конический однорядный (55х100х25) | 7511 | Ступица БДТ | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Подшипник роликовый конический однорядный (65х120х31) | 7513 | Ступица БДТ | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Подшипник шариковый радиальный сферический (40х80х18) | USFL 208 | Каток поз.14 или поз. 24 | - | 12 | 12 | 12 | 12 |

*При установке ступицы ПЯШ – подшипник 7609 КУ ГОСТ 333-71 и подшипник 7609L ГОСТ 333-71.

8. Транспортирование.

8.1.Транспортировать  культиватор от изготовителя к потребителю допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими для этих видов транспорта.

8.2.При работе на культиваторе рекомендуется транспортировать его по проселочным или полевым дорогам, при необходимости выезда на транспортную магистраль руководствуйтесь требованиями правил дорожного движения. Перед движением убедитесь в надежной фиксации транспортных колес и прицепа - клипсами, болтами или ловителями - боковых рам  и  закреплении страховочной цепи.

8.3. Внимание! В связи с габаритами машин КТД-520, КТД-720, КТД-950, КТД-1050, КТД-1150, КТД-1250, превышающими по ширине допустимые по ГОСТ Р53489-2009 ССБТ, перевозку их по дорогам общего пользования производить автомобильным транспортом, доставку машины до поля и обратно проводить в соответствии с транспортировкой не габаритных грузов согласно «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжелых грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации» и правил дорожного движения.

9. Хранение.

Постановка культиватора на хранение производится под руководством инженерных служб хозяйства. При хранении культиватора должны быть приняты меры, предотвращающие его опрокидывание и самопроизвольное смещение.

Площадка под хранение должна иметь ровную поверхность, водоотводящие каналы и снегозащитные устройства.

Кратковременное хранение может осуществляться на полевых станах бригад, в  отделениях с соблюдением всех мер безопасности.

Культиватор устанавливается на межсезонное хранение после выполнения послесезонного технического обслуживания.

9.1. На хранение в закрытых помещениях культиватор может устанавливаться комплектным, без снятия с него узлов и деталей. Культиватор должен быть установлен на прочные опоры высотой не менее 780 мм. Трущиеся части, резьбовые соединения, рабочие органы обработать консервационной смазкой.

9.2. При установке на хранение на открытых площадках требуется провести частичный демонтаж узлов культиватора и его консервацию:

- демонтировать  гидроцилиндры, рукава высокого давления;

- демонтировать колеса (ступицы остаются на культиваторе);

- трущиеся части, резьбовые соединения,  рабочие органы обработать консервационной смазкой.

9.3. Правила хранения.

Для хранения культиватора должна быть выделена специальная территория на центральных усадьбах при ремонтных мастерских, на машинных дворах или пунктах технического обслуживания.

Места хранения должны быть защищены от снежных заносов и оборудованы в соответствии с правилами противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности. Правила хранения по ГОСТ 7751-79.

9.3.1. Кратковременное хранение.

9.3.1.1. Подготовку к кратковременному хранению производите непосредственно после окончания работ.

9.3.1.2. Перед постановкой на хранение должна быть произведена проверка технического состояния культиватора.

9.3.1.3.  Культиватор должен пройти очередное техническое обслуживание. Все узлы и детали тщательно очистите от пыли, грязи, растительных и древесных остатков.

9.3.1.4.  На хранение культиватор должен устанавливаться комплектным, без снятия с него узлов и деталей.

9.3.1.5. Культиватор должен быть установлен на прочные опоры высотой не менее 780 мм.

9.3.2 Длительное хранение.

9.3.2.1. После окончания полевых работ культиватор подготовить для хранения в осенне-зимний период. Подготовка должна быть закончена не позднее 10 дней с момента окончания работ.

9.3.2.2. Культиватор должен храниться в закрытом помещении или под навесом. Допускается хранение на открытых оборудованных площадках при обязательном выполнении работ по консервации.

9.3.2.3. Работы, связанные с подготовкой культиватора к хранению, производятся специализированной группой или механизатором под руководством лица, ответственного за хранение.

9.3.2.4. Постановка на хранение и снятие с хранения оформляется приемо-сдаточными актами.

9.3.2.5. Состояние культиватора при хранении в закрытом помещении проверяйте каждые два месяца, а при хранении на открытых площадках и под навесом – ежемесячно. Результаты периодических проверок оформляйте актами или производите запись в журналах и книгах проверок.

9.3.2.6. Культиватор должен храниться с соблюдением интервалов между машинами для проведения профилактических осмотров, минимальное расстояние между машинами 0,7 м, а между рядами  0,6 м.

9.3.2.7.   Культиватор должен пройти очередное техническое обслуживание. Все узлы и детали тщательно очистите от пыли, грязи, растительных и древесных остатков и ржавчины. Поврежденная окраска должна быть восстановлена путем нанесения лакокрасочного покрытия.

9.3.2.8 Трущиеся части, резьбовые соединения,  и рабочие органы очистить, обезжирить и промыть путем протирания участков, подлежащих консервации, щетками или х/б салфетками, смоченными растворителями для лакокрасочных материалов. Допускается применять трихлорэтилен по ГОСТ 9976-70, дизельное топливо и другие растворители, за исключением растворителей, содержащих соединения ароматического ряда. Сушку изделий после обработки растворителями производят до полного высыхания, их обдувают сжатым воздухом в специальных камерах с вытяжной вентиляцией или протиркой сухими х/б салфетками. Подготовку к консервации можно проводить щелочными растворами; обезжиривание, промывание и сушку - до полного высыхания. Консервацию проводить по ГОСТ 9.014-78.

9.3.2.9. Трущиеся поверхности, резьбовые соединения, и рабочие органы подвергнуть консервации маслами: НГ-203 ГОСТ 12328-77, К-17 ГОСТ 10877-76, ПВК ГОСТ 195-3774. Нанесение масла на поверхности производить погружением, распылением или намазыванием. Масло наносится подогретым до 70 град., при консервации консистентными смазками – подогревают до 100 град.

После нанесения на поверхность масла, его избытку дают стечь, при нанесении слоя любым способом, он должен быть сплошным, без подтеков, воздушных пузырей и инородных включений. Толщина слоя – 0,5…1,5 мм.

9.3.2.10.  Рабочие органы покрываются универсальной смазкой УС-1.

9.3.2.11. Инструмент и запасные части, находящиеся с культиватором, также подвергаются консервации, как и трущиеся части и сдаются в кладовую под опись.

9.4. Снятие с хранения.

Техническое обслуживание при снятии с хранения:

- проверьте техническое состояние культиватора, очистите от пыли и грязи;

- проведите расконсервацию промыванием в минеральном масле при температуре 100 – 120 град. с последующей протиркой ветошью, смоченной в растворителе, а затем сухой ветошью, или расконсервируйте промыванием горячей водой или моющими средствами с пассиваторами и последующей сушкой;

- установить гидроарматуру;

- установите шины и доведите давление в шинах до нормативного;

- проверьте наличие смазки в подшипниковых узлах в соответствии со схемой смазки.

- проверьте комплектность культиватора.

Расконсервацию  рабочих органов допускается не производить.

10. Комплектность.

Культиватор поставляется потребителю укрупненными сборочными единицами, упакованными в ящики и в отдельные связки – упаковочные места (УМ) и принимается потребителем в соответствии с сопроводительными документами.

11.Гарантия изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие культиватора документации при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения, перевозок, указанных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации культиватора – 12 месяцев, гарантии на лапы, долота, ножи и наральники в соответствии с сертификатами на данные изделия.

Гарантийные обязательства не распространяются на: рукава высокого давления, гидроцилиндры, шины и диски колесные, на данные изделия распространяются гарантийные обязательства заводов-изготовителей соответственно.

Гарантийные обязательства утрачивают силу до истечения гарантийного срока эксплуатации в следующих случаях:

- невыполнения очередного технического обслуживания в соответствии с руководством по эксплуатации КТД-520.00.00.000 РЭ;

- несоблюдения требований руководства по эксплуатации, в том числе по применению указанных в руководстве эксплуатационных материалов;

- при повреждениях, вызванных нарушением требований руководства по эксплуатации: наезд (удар) на препятствие, повороты (развороты) с заглубленными рабочими органами, нарушении условий хранения, повреждений в результате дорожно-транспортного происшествия, в следствии которого требуется замена агрегатов (узлов) или ремонт (замена) детали этого агрегата, а также, если требуется замена или правка элементов металлоконструкций;

- внесения в конструкцию культиватора изменений, проведенных потребителем без согласования с заводом - изготовителем;

- при превышении допустимых эксплуатационных параметров;

- при замене узлов, деталей и агрегатов, не предусмотренных нормативно – технической документацией завода-изготовителя;

- не предоставлении пакета необходимых документов.

Работы, не прошедшие гарантийный случай, производятся за счет потребителя после согласования их стоимости и сроков ремонта.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода в эксплуатации, но не позднее 12 месяцев с момента получения его потребителем.

В течение гарантийного срока удовлетворение претензий по качеству изготовления культиватора производится в установленном порядке.

Срок службы культиватора – 7 лет.

ООО «Агроцентр»

наименование завода-изготовителя

656067  Алтайский край

г.Барнаул, ул.Попова 200

адрес завода-изготовителя

Гарантийный талон

Культиватор КТД -      _ТУ 4732-019-50661959-2014 полностью соответствует нормативно-технической документации, государственным стандартам.

Гарантируется исправность изделия в течение 12 месяцев со дня его ввода в эксплуатацию.

М.П. Контролер____________      Личная _____________ Расшифровка

подпись                              подписи

М.П. ___________________         Личная _____________ Расшифровка

Дата получения изделия потребителем   подпись                              подписи

М.П.____________________ Личная _____________ Расшифровка                         Дата ввода изделия в эксплуатацию              подпись                                             подписи

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ

По количеству и качеству

К товарной накладной №_________ от «_______» __________________20_____года.

Мы нижеподписавшиеся, ООО «Агроцентр», именуемое в дальнейшем

«Поставщик», в лице Директора _________________________________,  действующего на

основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в

дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________ действующего на

основании __________________________________  , с другой  стороны, составили

настоящий Акт в том, что Поставщик передает, а Покупатель принимает

___________________ и по качеству данный вид продукции соответствует требованиям

технической документации.

Срок поставки Поставщиком соблюден.

С момента подписи настоящего Акта Заказчик не имеет претензий к качеству, комплектности, полноте и своевременности поставки_______________________________

Дата получения продукции Заказчиком   «______» __________________ 20_____ года

Дата ввода изделия в эксплуатацию        «______» __________________ 20_____ года

Ввод в эксплуатацию произвел__________________  __________    ____________________

От Поставщика: ________________/_________________/

Тел./факс _______________________________                                           М.П.

От Заказчика ___________________________________

Тел./факс _______________________________                                           М.П.

От завода-изготовителя: ___________________________

Алтайский край, г.Барнаул, ул.Попова 200                                                   М.П.

ООО «Агроцентр»,

ВНИМАНИЕ! Для постановки на ГАРАНТИЙНЫЙ УЧЕТ необходимо заполнить АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ и отправить заводу – изготовителю в течение 3-х дней с момента ввода в эксплуатацию.

ПАСПОРТ

Культиватор серии КТД

ПРОИЗВОДСТВО: ООО «Агроцентр»

Алтайский край, г.Барнаул, ул.Попова 200

Модель____________ТУ-4732-019-50661959-2014

Номер __________________________

Год выпуска _____________________

Комплектность соответствует спецификации заказа______________________

Культиватор серии КТД - полностью соответствует требованиям нормативно–технической документации.

Отдел технического контроля ОТК ________________________________

Отметка продавца:                                                    Владелец:

ООО «Агроцентр» _____________________

Дата продажи:                                                                Дата ввода в эксплуатацию:

«_____»______________ 20___года              «______» ____________20___года

М.П.   подпись_________/_________/      М.П.   подпись _______/_________/

Смена владельца: ________________________________________________

«_____»_______________ 20___ года

Ввод в эксплуатацию произвел: ____________«_____»_________20___год